Дата: 06/12/12

Настройка DIP-переключателей

CBHD1-XR 24V 8/10/12/13A

2 набора DIP- переключателей (SW1 and SW2) находятся под круглой черной крышкой расположенной на лицевой стороне зарядного устройства, сразу за зеленым светодиодом.

Набор переключателей SW1 (непосредственно рядом с зеленым светодиодом) отвечает за выбор профиля заряда. Набор переключателей SW2 отвечает за выбор зарядного тока (DIP1) и напряжения батарей (DIP2).

По окончании настройки зарядного устройства на нужные параметры, пожалуйста, закройте блок переключателей крышкой, которую до этого сняли.

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: SW1

| DP1 | DP2 | ПРОФИЛЬ ЗАРЯДА |
| --- | --- | --- |
| ON | OFF | IUIa-ACD для АКБ с жидким электролитом |
| OFF | OFF | IUIa-GEL для «гелевых» АКБ Exide-Sonnenschein и Haze |
| OFF | ON | IU0U-GEL для «гелевых» и AGM АКБ других производителей |
| ON | ON | IUIa-AGM для AGM-батарей Discover (настройки по умолчанию) |

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: SW2

| DP1 | DP2 | ЗАРЯДНЫЙ ТОК |
| --- | --- | --- |
| ON | OFF | 8A |
| OFF | OFF | 10A |
| OFF | ON | 12A |
| ON | ON | 13A |

# Text boxes

ON

OFF

DP1

ON

OFF

DP2

ON

SW2

ON

OFF

DP1

ON

OFF

DP2

SW1

RED LED

GREEN LED

YELLOW LED